## Slide 1
TCOFurnace主程序
状体机运行主界面
手动模式
仿真模式
板卡工具
翻译等功能
EquipDriver通讯模块
串口
TCP
UDP
ModBusRTU命令模块
普通命令
循环执行命令
加密解密
日志记录
帮助类
Common通用模块
Sqlite数据库与升级
权限控制
用户管理
参数设置

## Slide 2
温度控制算法
TemperatureController
SetPara(targetTemp, minPower, maxPower)
设置目标温度,最大功率,最小功率
模拟量控制模块
JY-AMDAIAO
调压模块
LSCR-1-25A
反应炉加热丝加热
温控器
GTAX-S48-T
SendPower(int power)
给控制板卡发送具体功率
CheckModeSwitch()
切换加热模式 加热模式与恒温模式
CalculatePower()
PID算法根据目标温度与当前温度计算输出功率温度越高功率越小
reciveModbusRegThread(int power)
温度回采。通知温控模块当前温度
入参输出模拟量电流 4mA-20mA
4-20mA 对应 0-220V 线性对应关系
采集反应炉中的温度
两个反应管,每个管子有氧化区加热，与催化区加热
控件加热丝的加热
采集反应区的温度
ModBus命令10秒
读取一次温度值
将计算的电压转为 4-20mA电流通过ModBus命令下发

## Slide 3
模拟量控制模块
JY-AMDAIAO
入参输出模拟量电流 4mA-20mA,同时控制气流
流量计
AS200
输出模拟量电流 4mA-20mA
上位机
发送ModBus命令给控制模块设置电流
ModBus命令
回传模
拟电流
输出模
拟电流
气流控制模块

## Slide 4
通讯模块图解
IEquipDriver
通讯基类接口定义方法Init，Close，IsOnline，SendString，SendByte
EquipDriver通讯模块负责命令发送
串口
TCP
UDP
EquipInfo 有mainQueue主命令队列
secondaryQueue 次命令队列,负责命令缓存,循环命令的入队列，以及命令发送间隔等
Equipment 代码一个完整的串口，持有一个命令发送器与待发送命令队列
EquipmentManager 管理整
个上位机设备所有发送串口